## Slide 1
Федеральное агентство по недропользованию
ФГБУ «Гидроспецгеология»
Филиал «Южный региональный центр государственного мониторинга состояния недр»
г. Москва, 2021 г.
Современное состояние системы государственного мониторинга подземных вод на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды
Notes: 1

## Slide 2
В пределах особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды (далее – ООЭКР КМВ) Федеральным агентством по недропользованию организована система наблюдений за состоянием минеральных подземных вод, осуществляемых в рамках государственного мониторинга состояния недр.

## Slide 3
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ГОНС И ОНС НА ТЕРРИТОРИИ
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
2

## Slide 4
Государственный мониторинг подземных вод осуществляется по скважинам государственной опорной наблюдательной сети (далее ГОНС) и по эксплуатационным и наблюдательным скважинам пользователей недр (объектная наблюдательная сеть - далее ОНС).
Государственная опорная наблюдательная сеть на минеральные подземные воды состоит из 24 скважин, расположенных как в зоне возможного влияния эксплуатации месторождений минеральных подземных вод, так и в зоне с естественным режимом.
Объектная сеть недропользователей (ОНС) сконцентрирована на участках недр, где осуществляется добыча минеральных подземных вод и состоит из более 200 водозаборных сооружений (эксплуатационных и наблюдательных скважин) на минеральные подземные воды.
Наблюдательные скважины государственного мониторинга состояния недр оборудованы на основные эксплуатационные водоносные горизонты (комплексы): четвертичный, дат-зеландский, сеноман-маастрихтский (верхнемеловой), апт-нижнеальбский, титон-валанжинский.
По скважинам государственной опорной наблюдательной сети ГМСН проводятся собственные регулярные наблюдения за гидродинамическим и гидрохимическим состоянием подземных вод.
Скважины ГОНС технически исправны, оборудованы надкаптажными сооружениями, запорной арматурой, измерительными приборами.

## Slide 5
АППАРАТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ГМСН
P
Температура воздуха
P
Атмосферное давление
P
Температура ПВ
P
Электропроводимость ПВ
P
Уровень ПВ
Измеряемые показатели
Тип связи
P
Сотовая
3

## Slide 6
Большая часть скважин ГОНС оснащена современными автоматизированными телеметрическими средствами измерений «Кедр-ДМ», по которым с почасовой дискретностью в автоматическом режиме проводится сбор информации о состоянии уровня, температуры воды в скважинах, а также атмосферного давления. Передача результатов измерений посредством телеметрии осуществлялась в центр сбора и обработки по каналам сотовой связи с использованием автоматизированной системы сбора и накопления данных мониторинга ССН-2, установленной на федеральном сервере Центра ГМСН и РР.

## Slide 7: Результаты комплексного анализа данных мониторинга подземных вод с использованием информационной системы "ГГД-Комплекс"
4
Большая часть скважин ГОНС оснащена современными автоматизированными телеметрическими средствами измерений «Кедр-ДМ», по которым с почасовой дискретностью в автоматическом режиме проводится сбор информации о состоянии уровня, температуры воды в скважинах, а также атмосферного давления. Передача результатов измерений посредством телеметрии осуществлялась в центр сбора и обработки по каналам сотовой связи с использованием автоматизированной системы сбора и накопления данных мониторинга ССН-2, установленной на федеральном сервере Центра ГМСН и РР.

## Slide 8
Обработка данных мониторинга ПВ производится камеральным способом с применением информационной системы комплексного анализа данных мониторинга ИС «ГГД-Комплекс» и позволяет оперативно проводить предварительную обработку и контроль качества информации, получаемой в результате наблюдения гидродинамических параметров при помощи автоматических измерительных комплексов.
Результаты наблюдений за состоянием подземных вод на участках недропользования (данные объектного мониторинга) ежеквартально представляются недропользователями в Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу и далее поступают в систему ГМСН.
На основании Распоряжения Правительства РФ от 29.11.2019 г. №2852-р и в рамках выполнения работ по мониторингу ежеквартально по данным наблюдений по скважинам государственной опорной наблюдательной сети и эксплуатационным и наблюдательным скважинам пользователей недр проводятся анализ и оценка состояния подземных минеральных вод ООЭКР КМВ и подготавливается Пояснительная записка с результатами оценки, которая направляется в заинтересованные государственные органы исполнительной власти.

## Slide 9
Гидродинамическое состояние подземных вод продуктивных водоносных горизонтов в естественных условиях по скважинам ГОНС
5
Сеноман-маастрихтский водоносный горизонт
Chart: Уровень в абс. отм., м
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
скв. 12 | 638.25 | 638.1282 | 641.3447 | 642.1895 | 641.5367 | 643.9397 | 643.0845 | 639.9577 | 640.686 | 640.1362 | 642.6958 | 639.686 | 639.376 | 640.3025 | 639.9383 | 639.6358 | 636.8996 | 635.7537
скв. 26-3-бис | 601.1022 | 601.493 | 601.4339 | 601.5877 | 601.5467 | 601.8594 | 601.8246 | 601.6525 | 601.6343 | 602.2354 | 602.0358 | 602.1071 | 602.3549 | 602.3103 | 602.4325 | 602.6026 | 602.5176 | 602.0836 | 601.8469
скв. 62 | 680.51 | 684.0178 | 685.2918 | 690.5378 | 695.0842 | 696.0047 | 699.0018 | 701.7404 | 703.145 | 702.8792 | 703.1675 | 701.5091 | 699.7666 | 700.2146 | 697.82 | 693.12 | 694.77
Апт-нижнеальбский водоносный горизонт
Chart: Уровень в абс. отм., м
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
2-Ю | 1007.0324 | 1005.3421 | 1006.3667 | 1006.0703 | 1004.7414 | 1006.0308 | 1007.548 | 1006.2777 | 1005.3685 | 1004.7817 | 1003.0713 | 1002.9314 | 1003.1876 | 1003.5353 | 1003.3632 | 998.1993 | 1002.9726
Титон-валанжинский водоносный горизонт
Chart: Уровень в абс. отм., м
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
60 | 741.9357 | 741.7647 | 741.25 | 745.6433 | 745.2815 | 744.3911 | 746.0911 | 748.0511 | 748.4236 | 747.3108 | 747.3025 | 745.2182 | 745.5667 | 745.65 | 745.65 | 745.65 | 745.0042
Chart: Уровень в абс. отм., м
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
4-Ю | 858.0368 | 859.0947 | 863.4463 | 863.5086 | 865.1571 | 868.6077 | 865.918 | 863.6638 | 863.1267 | 863.685 | 861.093 | 859.2898 | 859.5074 | 860.8024 | 860.4352 | 857.244 | 854.2434 | 851.267

## Slide 10
Проводимые в последние годы наблюдения по пунктам ГОНС свидетельствуют о стабильном региональном состоянии минеральных подземных вод.
Незначительные изменения положения уровней подземных вод при естественном режиме обусловлены в основном климатическим фактором.

## Slide 11
Гидрохимическое состояние подземных вод продуктивных водоносных горизонтов в естественных условиях по скважинам ГОНС
6
Дат-зеландский водоносный горизонт
Апт-нижнеальбский водоносный горизонт
Титон-валанжинский водоносный горизонт
Сеноман-маастрихтский водоносный горизонт
Chart: 
| 38433 | 38520 | 38617 | 38691 | 38763 | 38819 | 38910 | 39008 | 39128 | 39225 | 39282 | 39499 | 40045 | 40409 | 41891 | 42199 | 42607 | 43039 | 43066 | 43066 | 43293 | 43293 | 43706 | 44033
М, г/дм3 | 3.9339 | 3.943 | 3.9219 | 3.9231 | 3.9593 | 4.0396 | 3.9221 | 3.849 | 3.8716 | 3.8337 | 3.8921 | 3.8579 | 3.5666 | 4.0429 | 3.2616 | 3.6236 | 3.7017 | 3.601 | 3.8326 | 3.8332 | 3.816 | 3.678
СО2, г/дм3 | 0.16 | 0.11 | 0.195 | 0.05 | 0.05 | 0.3798 | 0.3993 | 0.02 | 0.05
Chart: 
| 38428 | 38532 | 38609 | 38691 | 38769 | 38817 | 38910 | 39008 | 39127 | 39223 | 39282 | 39744 | 39877 | 40268 | 41360 | 41891 | 42200 | 42608 | 43039 | 43294 | 43706 | 44035
М, г/дм3 | 1.4924 | 1.3477 | 1.1588 | 1.2296 | 1.0572 | 1.3968 | 1.3383 | 1.2624 | 1.2895 | 1.357 | 1.2121 | 1.4076 | 1.4284 | 1.4937 | 1.252 | 1.2645 | 1.4065 | 1.3571 | 1.44 | 1.4792 | 1.4697 | 1.181
СО2, г/дм3 | 0.16 | 0.16 | 0.195 | 0.05 | 0.2923 | 0.17 | 0.02
Chart: 
| 38433 | 38520 | 38615 | 38691 | 38769 | 38833 | 38910 | 39016 | 39156 | 39226 | 39276 | 39497 | 40017 | 40409 | 41360 | 41894 | 42205 | 42608 | 43038 | 43066 | 43066 | 43294 | 43706 | 44034
М, г/дм3 | 0.9473 | 0.8976 | 0.8852 | 0.9131 | 0.9105 | 0.9049 | 0.9254 | 0.9025 | 0.9347 | 0.9492 | 0.9387 | 0.9264 | 0.9257 | 0.9102 | 0.889 | 0.8999 | 0.9164 | 0.8594 | 0.95 | 0.9775 | 0.9592 | 0.959
СО2, г/дм3 | 0.23 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.2539 | 0.16 | 0.06
Chart: 
| 38433 | 38520 | 38615 | 38691 | 38769 | 38833 | 38905 | 39016 | 39134 | 39226 | 39276 | 39344 | 39497 | 39877 | 40268 | 41268 | 41894 | 42199 | 42607 | 43039 | 43066 | 43066 | 43294 | 43706 | 43706 | 44034
М, г/дм3 | 0.8211 | 0.8244 | 0.7568 | 0.7739 | 0.7497 | 0.7656 | 0.7273 | 0.7856 | 0.7461 | 0.7842 | 0.8323 | 0.7929 | 0.7025 | 0.7887 | 0.812 | 0.8771 | 0.8181 | 0.8464 | 0.7347 | 0.57 | 0.61 | 0.3456 | 0.7964 | 0.7992 | 0.308
СО2, г/дм3 | 0.35 | 0.08 | 0.2 | 0.09 | 0.2242 | 0.11 | 0.17 | 0.11
Chart: 
| 38433 | 38520 | 38615 | 38692 | 38769 | 38833 | 38905 | 39016 | 39127 | 39226 | 39276 | 39497 | 40045 | 40472 | 41894 | 42199 | 42608 | 43039 | 43294 | 43706 | 43706 | 44033
М, г/дм3 | 1.1855 | 1.1503 | 1.1011 | 1.1901 | 1.176 | 1.187 | 1.2324 | 1.2088 | 1.1716 | 1.2197 | 1.2015 | 1.1717 | 1.4076 | 1.3498 | 1.1778 | 1.2338 | 1.315 | 1.42 | 0.8345 | 1.4649 | 1.4753
СО2, г/дм3 | 0.35 | 0.01 | 0.295 | 0.23 | 0.2615 | 0.54 | 0.07
Chart: 
| 38433 | 38532 | 38610 | 38695 | 38763 | 38819 | 38915 | 39013 | 39154 | 39223 | 39289 | 39743 | 39877 | 40268 | 41901 | 42206 | 42606 | 43038 | 43066 | 43066 | 43292 | 43706 | 44033
М, г/дм3 | 12.6754 | 12.4571 | 12.5662 | 12.4637 | 12.4311 | 12.416 | 12.6461 | 13.1115 | 12.6741 | 12.8861 | 12.3992 | 13.1233 | 12.8737 | 13.0187 | 12.4347 | 12.4833 | 12.341 | 12.393 | 12.788 | 13.6707 | 13.07
СО2, г/дм3 | 0.16 | 0.285 | 0.05 | 0.2408 | 0.48 | 0.56

## Slide 12
Качество минеральных подземных вод в естественных условиях зависит от природных факторов и его незначительные изменения обуславливаются в основном водностью года.
В природно-техногенных условиях в пределах участков недропользования гидродинамический режим подземных вод в основном определяется их собственным водоотбором и водоотбором на смежных участках месторождений.

## Slide 13
Освоение запасов минеральных подземных вод в пределах ООЭКР КМВ
в 2020 г.
7

## Slide 14
Степень освоения запасов отдельных месторождений и участков месторождений существенно различается и в 2020 г. составила от 0,03% до 93%. Наиболее освоены запасы Змейкинского, Нижнебалковского и Южно-Калаборского месторождений, где добыча велась в объеме 68-93% от запасов.
Наибольший объем минеральных вод добывался на Кисловодском и Ессентукском месторождениях и составил порядка – 600-700 м3/сут, при освоении запасов 29 и 50% соответственно.
При современном уровне добычи в пределах разрешенного водоотбора в границах месторождений наблюдается в основном установившийся гидродинамический режим, истощения и деградации водной составляющей питания месторождений минеральных вод не наблюдается.
На большинстве участков недропользования качество минеральных подземных вод (минерализация и содержание растворенной углекислоты) существенно не изменились и в основном соответствует требованиям ГОСТ Р 54316-2020 «Воды минеральные природные питьевые». В продуктивных водоносных горизонтах в пределах ООЭКР КМВ общих закономерностей изменения гидрохимических показателей не прослеживается, динамика минерализации и углекислоты в большей степени определяется локальной нагрузкой на пласт.
Экологическое и санитарно-бактериологическое состояние глубокозалегающих минеральных вод территории ООЭКР КМВ сохраняется удовлетворительным.

## Slide 15
Спасибо за внимание!
Федеральное агентство по недропользованию
ФГБУ «Гидроспецгеология»